三角带型号

SPB2310 Lw代表什么？

SPB代表三角带型号，2310代表长度。

三角带的型号有：Y Z A B C D E这几种，从Y到E，节宽依次变大。        国标GB/T1154-1997中有详细解释。

Lw见下：产品名；普通三角带、窄V带

组成材质：橡胶、拉力骨架线

作用：印刷机械、纺织机械、工厂设备、动力设备、汽车传动、农机传动、等设备的机械传动

Lw有效长度    Li 内周长度

通常型号有:  普通三角带截型

SIZE截面尺寸（Transect size) 可供规格内周长长度（Providable inner-perimeter)

顶宽  带高  节宽 楔角    长度换算   英制:尺寸   公制: (stadard)

Top width  Height Pitch width  Angie  Length  inch  mm

Y     6    4    5.3   40°  Lw=Li+15        10-25      254-635

O    10    6     8.5    40°  Lw=Li+22      16-80     406-2032

A    13    8     11     40°  Lw=Li+30     22-160     559-4064

B    17    11    14     40°  Lw=Li+40     22-300     559-7620

C    22    14   19      40°  Lw=Li+48     40-380    1016-9650

D    32    19   27      40°  Lw=Li+75     120-440   3048-15240

E    38    25   32      40°  Lw=Li+80     150-600   3810-15240

F    50   30            40°                200-630   5080-16000

窄V带

项目/截型    基准制（SP系列即公制）   有效制（ZV系列即英制）

SPZ

SPA

SPB

SPC

3V/9N

5V/15N

8V/25N

顶宽（b)(mm)

10.0  13.0  17.0  22.0  9.0  15.0   25.0

带高（h)(mm)

8.0  10.0  14.0  18.0  8.0  13.0  23.0

节宽（b)(mm)

8.0  11.0  14.0  19.0

楔角（a)

40°  40°  40°  40°  40°  40°  40°

长度换算

Lw=Li+37  Lw=Li+45  Lw=Li+66  Lw=Li+83

可供规格内周长 ： mm

635-3556   600-6350   800-8890   1524-12700   635-140   1270-8890   1524-12700

英寸

25-140   23-250   31-350   60-500   25-140   50-350   60-500

主要产品包括

输送带；PVC输送带、PU输送带、PE输送带、橡塑输送带

三角带:普通的A、B、C、D、E、Z、M，

V型带3V、5V、8V、SPZ、SPA、SPB等

橡胶同步带；MXL、XL、L、H、XH、XXH、3M、5M、8M、S3M、S5M、S8M、S14M、14M、S2M

聚氨酯同步带；T2.5、T3、T5、T10、T20、AT5、AT10、AT20、3M、5M、8M、S3M、S5M、S8M、S14M、XL、L、H、XH

变速带、广角带、多勾带、圆带、铁氟龙网带平带、尼龙片基带、糊盒机皮带、纺织龙带、等工业皮带

电话：021-50813692 /15618315820  021-60525603

传真：021-51685692/50813692

E-mail:15618576711@163.com

地址：上海市行南路1150弄29号1101